## Slide 1
ECRA 用户赋能
为什么需要 ECRA
面向 STM32 工程的全局 / static 变量并发排查
01
变量分散在文件中，实际读写者隐藏在调用链里
主循环
中断 / 回调
同一全局 / static 变量
人工排查需要追踪全部路径
源码变化后还要重新核对
可能出现：丢事件、旧值覆盖、DMA 缓冲区复用冲突
ECRA 自动生成逐变量证据与候选队列，工程师据此核查时序、验证修复
Notes: 建设动机来自项目设计文档。静态存储期并不限制调用函数的执行上下文。这里的主循环/中断为常见裸机场景示意，不代表整个工具仅识别这两类入口。工具恢复调用关系、指针别名和上下文，输出变量台账、证据、候选与缺口；工程师仍需核查业务协议及必要的目标板行为。没有工时节省比例或准确率承诺。
项目来源
codex_global_static_concurrency_design.md §22 与结语
stm32_baremetal_concurrency_tool_design_final.md §1 建设目标
docs/variable-investigation-guide.md §1、§2

## Slide 2
ECRA 用户赋能
整体架构：静态主链、证据库与可选复核
上方决定本次分析对象，中间生成变量证据，下方交付报告与复核结果
02
固件工程
源码、头文件、真实构建配置
静态语义配置 semantics.yaml
变量范围、执行入口、注册与 API 语义
本地静态分析
① 确定真实构建
本次文件、宏与头文件
② 逐文件提取事实
变量、读写、调用
③ 全工程关联
存储、执行者、保护
④ 逐变量判定
分类、缺口与依据
共享证据库：静态事实 + 变量台账 + 覆盖缺口 + 扫描快照 + 复核队列
全量静态报告
index.html
工程背景 / 并发案例 / 可用模型
可选：逐变量 AI 复核
源码核查、答案校验与原始归档
复核报告
opencode_review.html
候选与
独立缺口
交付与验证支撑：便携包、单元回归、CDC 固件基准、样例交错回放（独立运行）
Notes: 本图以用户需要理解的功能分层展示完整处理架构。真实工程与静态配置进入本地静态主链；工程背景、案例库和模型只进入复核层。对应实现：命令入口 run_ecra.py / cli.main；cli.run 与 workflow.saved_run 调度并验证输入；compilation.prepare 刷新真实编译库/按配置构建；独立 extract 工作进程提取 AST 及 pointer_extract 约束；points_to、context_points、storage、context_graph、physical、protection、initialization、evidence 与 analysis 共同恢复对象/执行/保护关系并形成逐变量证据。facts.json/facts.db、inventory、reports、scan_state.json、input_manifest.json、review/queue.json 组成逻辑上的共享证据与状态层，并不表示独立部署的数据库服务。report.generate 在模型前先保存静态报告，review_all 可选处理普通 SUSPECT/UNKNOWN、独立覆盖缺口及显式质量抽样，之后汇总报告。两份 HTML 都以静态事实为底稿，复核关闭时仍有待处理状态。review_context.md 与 concurrency_cases.md 是待源码核实的辅助材料。源码哈希、静态实现、分析配置和构建参数决定保存扫描是否可复用，异常及续跑见第8、10页。交付与验证支撑独立于客户日常 run：build_portable.ps1 生成离线便携包，tests 提供回归，validate_stm32_cdc.py 准备独立固件基准并调用分析/复核，预期答案与模型可读工程隔离；replay_stm32_interleavings.py 在源样例副本中插入有限调度钩子，独立检查指定观察结果。该回放不是外设仿真或目标板测试，不能据此声称任意用户固件已在板上验证。
项目来源
ecra/cli.py run
ecra/compilation.py prepare
ecra/extract.py
ecra/pointer_extract.py
ecra/analysis.py analyze
ecra/points_to.py
ecra/context_points.py
ecra/storage.py
ecra/analysis.py context_graph
ecra/physical.py
ecra/protection.py
ecra/evidence.py classify
ecra/workflow.py
ecra/review.py review_all
ecra/report.py generate
build_portable.ps1
scripts/validate_stm32_cdc.py
scripts/replay_stm32_interleavings.py

## Slide 3
ECRA 用户赋能
完整执行时序
先保存静态证据，再按需复核，最后校验与汇总。时间自上向下
03
用户
工具调度
静态引擎
证据与状态
可选复核
1 读取配置，启动 run
2 构建与静态分析
3 返回分类与变量证据
4 保存静态报告、快照与待复核队列
opt 开启复核且有目标
5 使用静态证据，逐变量复核
6 校验、归档、更新队列
7 再查输入指纹，汇总两份报告
8 返回报告与未解决项
Notes: 这是成功完成静态阶段的总时序，异常处理在第8页展开。cli.run 加载配置、获取扫描锁、归档旧输出，调用 compilation.prepare 刷新真实 compile_commands.json 并按配置构建。逐编译单元隔离调用 extract，把各文件结果合并；analysis.analyze 完成指针/入口/物理上下文、存储、保护/初始化与逐变量判定。静态阶段输入变化或关键求解不收敛会失败，不生成有效新扫描。第一次 report.generate 与 workflow.save_scan 保存事实、静态报告、扫描快照和 PENDING 队列，发生在模型调用前。review.enabled=true 且有目标时，review_all 生成每个目标的证据包，读取项目背景/案例，调用只读 OpenCode 并逐项更新归档和状态，可输出检查点；关闭复核时跳过该框。最后再次校验输入，变更则把复核结果标过期/未完成，generate 汇总两份 HTML、JSON、Markdown 与 SQLite。返回的不只是风险结果，也包含覆盖、待处理项与完整性状态。技术失败和语义信息不足分别保留，不能把一个完成标签理解成安全。
项目来源
ecra/cli.py run
ecra/compilation.py prepare
ecra/analysis.py analyze
ecra/workflow.py save_scan
ecra/review.py review_all
ecra/report.py generate

## Slide 4
ECRA 用户赋能
静态阶段①②：真实构建如何变成事实
同一份源码在不同宏或构建变体下可能有不同路径，工具沿用实际编译参数
04
真实构建
CMake 或已有编译库
保持实际芯片宏与头文件
逐编译单元解析
每份 .c / .cpp 与其头文件
提取生效代码的语法事实
静态事实
变量、访问与调用
指针、注册与保护
本次文件
宏、包含路径
合并各文件
的解析结果
构建决定哪些代码生效，排查目录决定哪些变量属于本次台账
源码类别 | 怎样进入分析
当前构建内 + 排查范围内 | 变量清单、读写、调用和保护证据均纳入
当前构建内 + 范围外依赖 | 不盘点其自有变量，保留对目标变量的调用和访问证据
本次未构建代码 | 不注入当前风险分类，补充盘点时标记 OUT_OF_BUILD
Notes: 编译单元是一次编译所处理的 C/C++ 源文件及其实际包含的头文件，而不是把仓库所有文件拼在一起。CMake 每次正常 run 刷新编译库，是否执行固件构建由 analysis.cmake.build 控制，已有编译数据库也可接入。真实 CPU 参数、-D 宏、-I 路径、语言标准和响应文件保留给 libclang AST。AST 是按本次编译配置解析的语法树，不运行固件，也不生成运行轨迹。extract / pointer_extract 收集声明、直接读写/读改写/取址、调用、指针约束、回调注册、DMA/保护线索及源码位置。默认 build_closure_only:true，按当前构建及配置的实际链接闭包分析；范围外但参与构建的依赖继续恢复访问和调用。include/exclude 针对变量定义归属，不能据此删掉第三方对业务变量的写入路径。构建外代码只有在关闭 build_closure_only 的补充盘点模式下保留 OUT_OF_BUILD 声明，不计当前分类，不送当前固件复核。普通单文件解析失败/超时记录诊断，保留已恢复事实及相关缺口，处理见第8页。
项目来源
ecra/compilation.py prepare
ecra/scope.py AuditScope
ecra/cli.py 逐编译单元提取与 supplement 分支
ecra/extract.py
ecra/pointer_extract.py
ecra/supplemental.py
ecra/analysis.py analyze

## Slide 5
ECRA 用户赋能
静态阶段③：谁在访问同一份存储
同一变量贯穿示例：pending_events。回调沿真实调用链继承执行者
05
主循环
main
定时中断
TIM2_IRQHandler
接收中断
USART2_IRQHandler
Service_Poll
读取事件快照，再清零
Service_Sample
先读旧值再改写，设置采样事件位
HAL 分发链、完成回调、Service_Rx
先读旧值再改写，设置串口事件位
pending_events
serial_service.c
存储归一：合并 extern，区分同名 static，将指针访问归回可达对象
执行者来自主循环、任务、IRQ、DMA 合同与注册语义，未知关系保留缺口
Notes: 这三条示例来自项目变量教程。main→Service_Poll；TIM2_IRQHandler→Service_Sample；USART2_IRQHandler→HAL_UART_IRQHandler→UART_Receive_IT→HAL_UART_RxCpltCallback→Service_Rx，最后一个路径需结合 huart==&huart2 的真实条件核对。图将中间 HAL 调用压缩成一段分发链，不表示注册时同步执行回调。教程中其他保守传播入口仍需排除，不能把每个候选目标都当成必经运行路径。points_to 跨文件恢复指针与间接调用、注册入口及 DMA 方向；context_points 在物理执行域中细化参数/自动局部别名，全局存储仍共享；storage 处理 extern/内部链接、成员/已知数组元素及重叠；context_graph/physical 将实际入口沿调用图传播。main 的同步函数/回调仍归 FOREGROUND，同一物理 IRQ 的串行调用不因路径多就互相并发；不同 IRQ/任务实例分别保留。任务、DMA、外部异步和未知上下文也参与建模，未恢复信息进入变量相关缺口，而非推定安全。最终每个规范存储对象聚合全部访问、上下文、调用见证、保护、初始化、快照/一致性证据和相关未知项。
项目来源
docs/variable-investigation-guide.md §1.2–1.3
ecra/analysis.py analyze
ecra/points_to.py
ecra/context_points.py
ecra/storage.py
ecra/analysis.py context_graph
ecra/physical.py
ecra/evidence.py VariableEvidenceSlice

## Slide 6
ECRA 用户赋能
静态阶段④：证据怎样形成变量结论
比较全部相关访问，核对可交错性、初始化先后和完整保护，再按证据分流
06
主循环：读快照后清零
TIM2：读改写增加事件
同一存储，可能被抢占
尚未证明完整保护
SUSPECT
保护需覆盖全部相关访问和完整事务，volatile 或出现锁名不足以证明安全
证据情况 | 静态结果 | 后续路径
存在未排除的破坏性修改冲突 | 疑似风险 SUSPECT | 进入常规复核队列
暂无上述已知冲突，但关键证据不足 | 证据不足 UNKNOWN | 保留缺口并进入复核
具有完整且适用的严格安全证明 | 已证安全 SAFE_PROVEN | 保留证明，跳过常规复核
对齐标量、单物理写者、纯读观察等 严格门禁全部通过 | 共享免复核 SHARED_NO_REVIEW | 免常规复核 保留门禁证据
已知冲突可与 PARTIAL 共存。SHARED_NO_REVIEW 只表示通过免复核门禁
Notes: 上方沿用 pending_events：Service_Poll 读取旧快照后清零，TIM2 的 Service_Sample 在其间修改事件位，当前证据没有证明完整互斥，因而保留 SUSPECT。它是静态候选，是否实际可发生应结合源码条件、IRQ/调度约束和必要的业务测试核对。下表按证据含义分组，并非用四个短句代替全部源码门禁。classify 的实际逻辑：从可能并发且有写冲突、两端物理域已知的访问对开始；完整 EFFECTIVE 保护清除相应冲突，严格初始化在异步源启用之前的证明清除相应初始化对。无读观察的内部普通写入在严格限制下有特殊 SAFE_UNOBSERVED_WRITES 证明。之后已知破坏性冲突优先 SUSPECT；严格共享单物理写者/纯读观察证明成立时 SHARED_NO_REVIEW；变量关键缺口可给 UNKNOWN；剩余修改候选仍 SUSPECT；其余有安全理由的为 SAFE_PROVEN。SHARED 门禁还限制类型/对齐/访问方式、DMA/外部异步、重入、快照/协议一致性与相关未知，不能凭单写者或32位直接通过。SHARED 不是安全证明，没有 safe_reason_code。覆盖 COMPLETE/PARTIAL 独立于分类，相关未知不能抹掉已经恢复的冲突。有效保护要求覆盖完整的访问/协议窗口及相关执行者，出现 Lock 或关中断 API 不足以证明安全。
项目来源
ecra/evidence.py classify、shared_no_review_proof
ecra/analysis.py analyze
ecra/protection.py
docs/variable-investigation-guide.md §1.4–1.6

## Slide 7
ECRA 用户赋能
可选复核：模型收到什么，答案怎样落地
每个变量只用一份证据包聚合全部访问与冲突，独立覆盖缺口也保留为目标
07
复核调度
OpenCode
源码 / 案例
校验与归档
1 变量包：访问、执行者、保护与缺口
附背景、案例索引与源码位置
2 只读核查源码与相关案例
文件内容与源码行证据
3 结论、理由与源码引用
opt 答案需补核查或修复格式
要求补核查，或修复结构化格式
新答复重新校验
4 有效答复记为 DONE，技术失败记为 TECH_FAILED，原始记录均保留
语义：CONFIRMED 确认 / LIKELY 可能 / REVIEWED_SAFE 可排除
FALSE_POSITIVE 误报 / NEED_MORE_CONTEXT 需补证
Notes: Packet 由 build_variable_review_packet 根据唯一变量对象聚合属性、全部访问、所有冲突/上下文、路径、保护/初始化与未知证据，并指向静态事实和当前源码；不是只把一个规则名交给模型。review_context.md 的工程声明仍需源码核实，concurrency_cases.md 通过当前快照/索引导航到相关案例。旧 AI 答案不会混入 static-report.json 充当静态事实。OpenCode 的 ecra-review agent 只读查阅源码和案例，答案包含五类语义之一、理由、缺失信息及文件/行引用。review_contract 检查 ID、枚举、结构、理由和引用证据等契约，校验来源和格式不等价证明模型推理或硬件安全。条件框包含两种独立机制：READ_THEN_WRITEBACK Packet 的安全/误报答复遗漏窗口阻断评估时最多一次 STALE_WRITEBACK_CHALLENGE；结构/契约失败可最多两次 FORMAT_FIX，格式修复只收原答复与错误，不再读取源码。调用超时/启动失败另有配置的有界技术重试，失败为 TECH_FAILED。合法答复为 DONE，但 LIKELY 与 NEED_MORE_CONTEXT 仍是语义未解决。按目标保存不可覆盖的时间戳 Packet、prompt、原始 stdout/stderr、模型、时间、SHA-256 和 receipt，队列逐项更新并可重写报告检查点。报告保留静态分类和模型结论两个维度，模型安全答复不会改写原静态证据。
项目来源
ecra/review.py review_all、process、invoke
ecra/review.py build_variable_review_packet
ecra/review_contract.py
docs/opencode-review-format.md
config/review_context.md
config/concurrency_cases.md

## Slide 8
ECRA 用户赋能
异常与未完成项：工具保留什么，用户如何继续
流程失败、证据缺口、关闭复核和单项技术失败分别处理
08
发生什么 | 工具怎样处理 | 用户怎样继续
配置 / 构建 / 关键求解失败 | 终止本轮，不生成可复用的新扫描 | 修正诊断后重新 run
单文件解析 / 普通关系缺口 | 保留已知事实，将相关缺口写入报告 | 补编译参数或入口语义，再扫描
本次关闭 AI | 静态结果保留，候选为 PENDING | 人工核查，或执行 review
某项模型执行失败 | 该项 TECH_FAILED，其他结果保留 | 执行 review-failed
源码 / 构建 / 静态配置变化 | 旧快照不能复用，要求重新扫描 | 执行 run 或 --no-review
AI 已答复但信息不足：补证后执行 review，不能按技术失败重试
Notes: 致命配置/依赖/CMake 错误进入 cli.run FAILED，旧有效状态会归档且当次 scan_state 在扫描前移除；关键指针求解 POINTS_TO_LIMIT 不收敛也抛错，不能把截断访问集标安全。普通单编译单元解析失败/超时被记录为 FAILED 诊断，继续合并已经恢复的事实；未知入口、间接调用和外部调用等普通关系缺口按与变量/上游路径的相关性传播，不把项目任何缺口一律赋给所有变量，也不覆盖已知破坏性冲突。--no-review 或 review.enabled:false 默认不调用模型，PENDING 队列和静态报告仍在。单项模型启动/超时/格式无法修复等为 TECH_FAILED，其他结果与归档继续保留，review-failed 只重试该状态。KeyboardInterrupt 在已有完整静态快照时保存队列，可重新 review；静态阶段尚未完成则重新 run。review 会重评当前全部静态 SUSPECT/UNKNOWN，包括以前 DONE 的项。DONE + LIKELY/NEED_MORE_CONTEXT 是技术完成但语义未解决，补充背景或源码依据后 review。源码/头文件/编译参数、分析配置或静态实现变化会使保存扫描校验失败，须重扫；扫描/复核期间输入变化也会拒绝一致性证明或把答复标过期。CMake 诊断见 cmake-configure.log、cmake-build.log；提取/覆盖诊断见 run.log 和静态报告。静态逻辑摘要、事实/报告摘要与源文件哈希都会检查。
项目来源
ecra/cli.py run 异常、快照与 finally
ecra/analysis.py POINTS_TO_LIMIT、SOURCE_CHANGED_DURING_SCAN
ecra/workflow.py checked_scan、saved_run
ecra/review.py review_all 及 fail
ecra/review_integrity.py

## Slide 9
ECRA 用户赋能
首次运行：配置与静态扫描
示例：便携包解压到 D:\ECRA，固件位于 D:\firmware\MyBoard，并已能正常构建
09
修改 config/semantics.yaml 的对应字段
project:
root: D:/firmware/MyBoard
analysis:
include_dirs: [Core/Src, Core/Inc]
output_dir: .ecra
cmake:
build_dir: build/ecra
generator: Ninja
build_type: Debug
toolchain_file: cmake/arm-none-eabi.cmake
clean_before_configure: false
build: true
review:
enabled: false
在 PowerShell 依次执行
1 进入工具目录
Set-Location "D:/ECRA"
2 检查环境
.\ecra.cmd doctor
有诊断时先按提示修正
3 执行静态扫描
.\ecra.cmd --no-review
生成静态报告与待复核队列
4 打开固件目录中的报告
.ecra/index.html
目录和工具链文件名改为工程实际值，配置合并到原文件
Notes: 沿用当前目录已有的 ECRA-Portable_培训配套.zip 作为 Windows 便携包。解压后让 ecra.cmd、config、runtime、tools 同级放在 D:/ECRA，固件另放 D:/firmware/MyBoard，两个路径均为教学示例。左侧是修改原配置相应字段的可解析 YAML 摘录，不是覆盖完整配置，不应新增重复 project/analysis/review 节。include_dirs 要加入全部自有业务代码，原 exclude_dirs/exclude_files 也按所有权核对。build/ecra 是专用构建目录，generator、build_type、toolchain_file、额外 args 必须保持真实固件构建选项；工程已经加载正确工具链时可删 toolchain_file。clean_before_configure:false 保留专用缓存以便增量运行。doctor 仅作环境与编译库准备诊断，不执行变量扫描或构建固件。--no-review 关闭本次模型复核，仍保存静态候选。报告在固件 .ecra 下。后续可自动打开或通过文件管理器打开 index.html。CMake 失败查看 .ecra/cmake-configure.log、cmake-build.log，覆盖失败按报告中的诊断处理。
项目来源
config/semantics.yaml
ecra/cli.py run doctor_only 分支
ecra/compilation.py prepare
docs/one-command-tutorial.md
build_portable.ps1

## Slide 10
ECRA 用户赋能
读报告与复用已有扫描
所有输出位于固件目录 .ecra 下，所有命令仍在 D:\ECRA 执行
10
报告 | 阅读顺序
index.html | 先看覆盖诊断，再搜变量 展开全部读写、执行者与调用链，对照源码
opencode_review.html | 看语义结论、missing_context 与原始归档 决定修复、补证或保留安全前提
示例：SUSPECT（静态） + DONE（执行） + NEED_MORE_CONTEXT（语义）
表示：静态疑似项已经完成复核，但仍缺决定性证据
日常目标 | 执行命令 | 行为
更新背景 / 案例，或补充证据 | .\ecra.cmd review | 重评当前全部疑似 / 未知项
只重试技术失败 | .\ecra.cmd review-failed | 仅重试 TECH_FAILED
只重新生成报告 | .\ecra.cmd report | 复用记录，不调用模型
修复后做针对性验证并重扫；仅更新背景 / 案例可 review。OpenCode 需预先配置可用
Notes: 完整输出还包括 inventory/global_static_inventory、reports/global_static_concurrency、facts.json/facts.db、scan_state.json、input_manifest.json、review/queue.json 和时间戳复核归档，两个 HTML 是用户主入口。上方状态组合是解释性示例，不是声称当前某个真实变量有此结果。静态 SUSPECT 不会被 AI 覆写，DONE 仅指执行完成，NEED_MORE_CONTEXT 表示语义信息不足。CONFIRMED 应处理风险，LIKELY/NEED_MORE_CONTEXT 应补证，REVIEWED_SAFE/FALSE_POSITIVE 应保留源码依据和安全前提。修复后重扫并通过针对性业务/交错测试验证，候选消失不等于已修复。saved_run 在 review、review-failed 和 report 前检查配置、静态实现、facts/report 摘要以及源/头/编译库指纹，过期拒绝复用。review 显式强制开启复核并重评当前全部静态 SUSPECT/UNKNOWN，即使普通 run 配置 review.enabled:false；review-failed 只选 TECH_FAILED；report 不调用模型。只改工程背景、案例、模型或复核提示词可复用静态事实，但应重新复核受影响判断；源码、构建/静态配置变更应按第9页重新扫描。首次使用模型需已安装且配置可用 OpenCode，便携包本身不提供模型账户。
项目来源
ecra/report.py generate
ecra/workflow.py checked_scan、saved_run
ecra/review.py review_all mode 选择
docs/one-command-tutorial.md
docs/variable-investigation-guide.md