## Slide 1
ECRA
STM32 全局与 static 变量
并发排查用户指南
首次接入、证据阅读与修复复查
面向嵌入式开发与测试用户
Notes: 本次培训围绕用户实际操作展开。建议讲解时间为 15 至 20 分钟，随后用自己的工程完成一次变量排查。ECRA 面向全局和 static 变量的并发证据分析，核心场景是 STM32 裸机 CMake 工程。已有真实编译数据库的工程也可接入。培训以本地静态扫描为起点，AI 复核作为可选能力。
项目资料（2026-10-18 的工作区快照）
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/one-command-tutorial.md

## Slide 2
单核系统中的事件丢失
主循环取完快照后，中断更新了同一个共享变量
02
static volatile uint32_t pending_events;
顺序 | 执行者 | 操作 | 事件位图
1 | 主循环 | snapshot = pending_events | 01
2 | TIM2 中断 | pending_events ¦= 2U | 11
3 | 主循环继续 | pending_events = 0 | 00
采样事件尚未处理，就被清零
01 表示串口事件，10 表示采样事件，11 表示两者都在等待处理
Notes: 例子来自变量排查教程，初始 pending_events 为 1。主循环保存的 snapshot 始终为 01，TIM2 在快照之后加入采样位，使共享变量变成 11。主循环随后按旧快照处理，再清零整个共享位图，因而采样事件丢失。这是源码支持的一种交错推演，不能称为目标板上已经捕获的运行轨迹。static 只约束链接或生命周期，volatile 也没有把读取、处理和清零变成不可打断的事务。观众只需要理解：单核也会因中断抢占产生并发问题。
项目资料（2026-10-18 的工作区快照）
H:/global_static_concurrency_design/docs/variable-investigation-guide.md

## Slide 3
ECRA 的排查范围与交付物
以当前真实构建为依据，自动生成本地报告
03
变量清单
排查对象在哪里
全局、文件 static、函数 static，以及成员与已知数组元素
访问证据
谁在什么位置读写
读写类型、调用链，以及主循环、中断或 DMA 等执行上下文
风险分流
哪些变量需要核查
逐变量保存 SAFE、SUSPECT、UNKNOWN 及覆盖缺口
复核记录
结论如何追溯
汇总源码位置、可能交错、保护证据及修复验证建议
Notes: 变量列表不要求用户手工填写。相同名称的文件 static 按实际存储身份和编译单元区分，头文件 static 的不同实例也分开。普通自动局部变量和参数用于恢复别名，不作为独立共享对象盘点。范围筛选只约束作为排查对象的变量，相关第三方函数仍可参与调用链恢复。静态 SAFE 必须有具体安全依据，不能仅凭 volatile、32 位访问或单写者判断。源码不会被 ECRA 修改。
项目资料（2026-10-18 的工作区快照）
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/concurrency-tool-design.md

## Slide 4
首次接入：工程、范围与构建
先确认固件能够正常编译，再检查 config/semantics.yaml
04
配置片段
project:
root: D:/firmware/MyBoard
analysis:
include_dirs: [Core/Src, Core/Inc, App]
exclude_dirs: [Drivers, Middlewares]
cmake:
build_dir: build/ecra
generator: Ninja
build_type: Debug
build: true
工程位置
project.root 指向
待排查的固件根目录
业务范围
纳入全部自有代码
按实际归属排除第三方
真实构建
工具链、宏和构建变体
与实际固件一致
示例仅展示关键字段。保留其余配置，并按项目填写工具链路径
Notes: 电脑需要可用的 Python 3.10 及以上版本和项目 requirements.txt 依赖。CMake 场景还需要对应的 CMake、生成器和 Arm 编译工具链。也可使用已经准备好的 Windows 便携包。不要照抄示例的 MyBoard 路径；不要覆盖现有配置的其他节，也不要创建重复的 project、analysis 键。include_dirs 必须包含自有头文件及 BSP、User 等实际业务目录。排除 Drivers 前先检查自己的业务是否放在其中。build/ecra 是示例专用构建目录，不要复用 IDE 正在使用的构建缓存。工具链需使用真实工程的设置，示例没有包含该字段。更换工程时同时维护工程补充背景。
项目资料（2026-10-18 的工作区快照）
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/config/semantics.yaml
H:/global_static_concurrency_design/docs/one-command-tutorial.md

## Slide 5
首次扫描与报告入口
在 ECRA 工具根目录执行以下命令
05
01 环境检查
py -3.10 run_ecra.py doctor
02 只做本地静态扫描
py -3.10 run_ecra.py --no-review
报告位置：<固件根目录>/.ecra/index.html
扫描使用真实编译参数，按配置构建固件；不修改固件源码，也不烧录目标板
Notes: doctor 用于检查依赖及构建或数据库条件，本身不执行变量分析。修复环境诊断后再完整扫描。--no-review 覆盖 review.enabled，因此当前工作区即使启用了 OpenCode 也不会调用模型。CMake 模式根据配置刷新 compile_commands.json 并在 build 为 true 时构建固件。便携包用户可在包目录使用 ecra.cmd doctor 和 ecra.cmd --no-review。报告是本地 HTML，可离线阅读。不启用模型时，模型复核页会保留待复核项，这不属于静态扫描崩溃。CMake 失败优先查看 .ecra/cmake-configure.log 和 cmake-build.log。
项目资料（2026-10-18 的工作区快照）
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/config/semantics.yaml
H:/global_static_concurrency_design/docs/one-command-tutorial.md

## Slide 6
静态报告的阅读顺序
先核对排查范围与解析覆盖，再查看变量结论
06
静态分类 | 报告表达的含义 | 用户下一步
SAFE | 当前证据支持不存在并发冲突 | 保留安全依据与适用条件
SUSPECT | 已恢复可能交错的跨上下文冲突 | 核对访问、调用链和完整保护
UNKNOWN | 缺少影响该变量结论的关键事实 | 按缺口补充入口、别名或配置证据
覆盖状态单独阅读：COMPLETE / PARTIAL
SUSPECT + PARTIAL 仍需核查；SAFE 仅适用于本次构建和证据范围
Notes: 先看过滤结果与排查范围，再看源码解析或覆盖校验，最后看变量风险结论。搜索变量名，结合定义文件和编译单元确认对象身份，再展开全部访问和调用链。SAFE、SUSPECT、UNKNOWN 是静态分类，不是模型的语义结论。覆盖状态独立于风险，已发现的冲突不会因为另有证据缺口就被掩盖。UNKNOWN 的缺口应与该变量有关系，不应仅因项目其他位置未知就把所有变量判为 UNKNOWN。单次对齐访问、volatile 和出现 Lock 或关中断 API 本身都不足以证明完整逻辑事务安全。
项目资料（2026-10-18 的工作区快照）
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/one-command-tutorial.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/concurrency-tool-design.md

## Slide 7
可选的 AI 逐变量复核
启用 review.enabled，并配置可用的 OpenCode 后使用
07
复核结论 | 用户应如何处理
CONFIRMED | 按源码证据处理风险，并验证修复
LIKELY | 补齐列出的运行条件，再确定结论
REVIEWED_SAFE | 记录安全前提，代码变化后复查
FALSE_POSITIVE | 保留排除风险的证据
NEED_MORE_CONTEXT | 补充缺失事实，继续复核
工程背景
review_context.md
记录运行约束和源码依据
案例库
concurrency_cases.md
追加案例后，重新执行 review
py -3.10 run_ecra.py review
TECH_FAILED 表示执行失败，仍需重试。复核结论与目标板验证分别记录
Notes: 模型根据静态 Packet 导航读取本地源码，结合工程背景和相关案例判断。中央配置当前确实为 review.enabled: true，首次扫描页仍用 --no-review 便于先完成本地接入。上述两个 Markdown 文件放在实际 semantics.yaml 旁边，默认在 config/ 下。工程背景属于待源码核实的声明，案例相似也不能直接证明当前工程存在缺陷。五种合法语义答案均属于执行状态 DONE，但 DONE 不代表安全。PENDING、TECH_FAILED、LIKELY 和 NEED_MORE_CONTEXT 均不能当作最终安全结论。review 强制重评全部当前静态 SUSPECT/UNKNOWN，包括已有答案；review-failed 仅重试技术失败。修改案例或提示词通常不需要重扫，修改固件源码、编译输入或静态分析配置则必须先重新扫描。复核读取范围内源码并交给已配置的模型提供商，运行前应确认模型与连接配置。源码复核不替代目标板时序验证。
项目资料（2026-10-18 的工作区快照）
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/opencode-review-format.md
H:/global_static_concurrency_design/config/concurrency_cases.md
H:/global_static_concurrency_design/config/review_context.md

## Slide 8
事件位图的修复与复查
保护“取快照并清零”的完整事务
08
主循环取走事件
uint32_t mask = __get_PRIMASK();
__disable_irq();
snapshot = pending_events;
pending_events = 0;
__set_PRIMASK(mask);
/* 恢复中断后处理 snapshot */
发布端也使用一致的保护
核对所有 |= 等事件写入
保护必须覆盖完整读改写
修复后的验证
重新扫描，核对全部访问
验证原来丢事件的交错
适用前提：单核、普通可屏蔽 IRQ。DMA、NMI 与多核访问需要另行分析
Notes: 左侧是教程修复思路的关键片段，snapshot 需要由调用方事先声明。读取与清零在同一短临界区完成。恢复原先 PRIMASK 可保留进入前的中断状态。所有事件发布者也应使用同一有效保护策略，例如教程的 Service_PostEvents，在其中保护 |= 的完整读改写。业务处理在恢复中断后执行。只保护最终 pending_events=0 无法封闭旧快照窗口。位图表示至少发生过一次，同类事件可能合并，若业务要求保存每次事件或数据，应使用正确同步的计数器或队列。关中断不停止 DMA。培训只展示方案，未修改固件。修复后重新扫描，并用测试或目标板检查原来的错误交错。
项目资料（2026-10-18 的工作区快照）
H:/global_static_concurrency_design/docs/variable-investigation-guide.md

## Slide 9
用户上手练习与日常命令
练习目标：完成一个变量的证据核查与修复复查
09
01
选一个可编译工程，确认排查范围
02
打开 index.html，选择一个疑似项
03
写清变量、执行者、交错和保护
04
修复后重新扫描，验证原问题
在工具根目录执行
源码或构建变化后，刷新静态事实
py -3.10 run_ecra.py --no-review
重评全部当前疑似或未知变量
py -3.10 run_ecra.py review
仅重试执行失败的复核项
py -3.10 run_ecra.py review-failed
操作文档
docs/one-command-tutorial.md
案例：docs/variable-investigation-guide.md
Notes: 建议培训结束后由用户用自己的工程练习。合格的排查记录应含变量身份、当前构建、全部关键访问、实际上下文与调用链、错误交错、保护范围、修复方案以及验证结果。若一时无法判断，应明确缺失事实，保留为待处理项。运行 review 的前提是已有一致且有效的静态扫描，并已配置可用模型。只更新案例、工程补充背景或提示词时可执行 review；源码、头文件、编译数据库、分析配置或静态提取分类实现变化时先重新扫描。review-failed 不重评已经得到 NEED_MORE_CONTEXT 的项目，补充背景后应使用 review。教程某些历史示例路径与状态可能早于当前配置，实际以 config/semantics.yaml 及最新 README 为准。
项目资料（2026-10-18 的工作区快照）
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/one-command-tutorial.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/variable-investigation-guide.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/opencode-review-format.md