## Slide 1
ECRA
STM32
并发排查
全局变量与 static 变量
背景、原理与使用教程
固件源码
访问证据
风险结论
Notes: ECRA 面向 STM32 全局与 static 变量的并发排查。培训围绕三个问题：为什么需要排查、工具怎样分析、用户怎样完成第一次扫描。主要演示单核裸机 CMake 工程，也兼容已有真实 compile_commands.json 的工程。最后应能从一个变量的读写和执行上下文解释风险。
项目资料
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/one-command-tutorial.md

## Slide 2
01 背景
共享变量连接了多个执行环境
主循环、中断和 DMA 都可能访问同一块存储
02
主循环
中断
全局 / static
共享变量
DMA
读取 / 修改
抢占后更新
异步读写
读写交错可能丢事件、覆盖新值，或破坏缓冲区数据
Notes: 关系图表达可能的访问关系，不表示三者在每个工程中都存在或都会同时运行。主循环和可抢占中断在单核上以交错方式执行，DMA 则可独立进行内存传输。文件 static 仍可能经不同入口调用的函数而共享。volatile 不能提供互斥，单次对齐的机器指令原子也不等于完整业务事务原子。实际分析必须恢复当前源码中的真实入口和访问关系。
项目资料
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/variable-investigation-guide.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/concurrency-tool-design.md

## Slide 3
01 背景
一次中断，丢掉一次更新
示意：主循环与中断各执行一次 count++，初始 count = 0
03
主循环
中断
1 读取 0
2 加 1，写入 1
3 用旧值写入 1
期望结果 2
实际结果 1
Notes: 这是为讲解读改写机制而简化的计数器示意，未声称来自目标板实测。count++ 包含读取、计算和写回。主循环读到 0 后，中断也读取 0 并写入 1。主循环恢复后用自己的旧值算出并写入 1，因而两次增加只得到 1。该示意要求中断确实可以在相应窗口抢占且没有共同有效保护。项目的 pending_events 教程展示了另一种读快照后清零丢事件的实际源码模式。volatile 不会封闭这些事务窗口。
项目资料
H:/global_static_concurrency_design/docs/variable-investigation-guide.md
H:/global_static_concurrency_design/config/concurrency_cases.md

## Slide 4
02 原理
ECRA 如何找到风险
沿真实构建还原变量、读写位置和执行关系
04
真实构建
源码与编译参数
Clang 解析
变量、读写、调用
关系还原
入口、保护、别名
风险判定
冲突与证据缺口
本地报告
HTML / JSON
AI 复核（可选）
结合当前源码、工程背景和案例库
Notes: 完整流水线基于真实 compile_commands.json，CMake 模式自动生成或刷新数据库。libclang 提取静态存储期对象和访问、调用、注册、保护等事实。跨翻译单元别名与函数指针分析及调用图传播用于关联 main、IRQ、回调、DMA 等实际上下文。随后逐变量判断已恢复的冲突和相关覆盖缺口。报告可离线读取。OpenCode 是可选的只读复核层，根据静态证据导航回到源码核对语义。它不会因看到相似案例就直接确认风险，也不替代目标板验证。
项目资料
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/concurrency-tool-design.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/opencode-review-format.md

## Slide 5
02 原理
三个结论，三种处理方式
风险结论与 COMPLETE / PARTIAL 覆盖状态分开记录
05
已恢复可能交错的冲突
存在影响该变量的证据缺口
证据足以证明无冲突
SUSPECT
疑似风险，核对交错
UNKNOWN
缺少证据，补充信息
SAFE
保留安全依据
是
是
否
否
Notes: 判定顺序来自当前 README：先保留已恢复的同一存储、跨物理执行上下文、至少一方修改、可能交错且未证明完整保护的冲突为 SUSPECT。即使保护细节或优先级还有缺口，也不把已发现冲突降为 UNKNOWN。没有上述冲突，但存在可能隐藏额外冲突的变量相关缺口时为 UNKNOWN。证据充分证明无冲突时为 SAFE，必须保留具体安全依据。仅有 volatile、字长、单个源码写点或出现关中断 API 不构成安全证明。SAFE 只适用于当前构建与证据范围。
项目资料
H:/global_static_concurrency_design/README.md

## Slide 6
03 使用教程
步骤 1：准备环境，设置范围
前提：Python 3.10+，且固件工程能正常编译
06
在 ECRA 根目录安装项目依赖
py -3.10 -m pip install -r requirements.txt
编辑 config/semantics.yaml
配置项 | 填写内容
project.root | 固件目录，例如 D:/firmware/MyBoard
analysis.include_dirs | 业务目录，例如 Core/Src、Core/Inc、App
analysis.cmake | 与实际固件一致的工具链、宏和构建方式
Notes: 这是源码版接入路径，默认使用已安装的 Python 3.10。其他受支持版本可用对应启动命令。CMake 工程需要正常使用的 CMake、生成器和 Arm GCC；不要因为运行 ECRA 而更换真实构建方式。Windows 便携包预装依赖时无需再安装系统 Python 依赖。表格是对现有唯一配置的关键项说明，不是可整体替换 YAML 的完整配置。新的空配置可先使用 run_ecra.py init --project 创建模板。当前仓库已有 semantics.yaml，切换工程直接编辑 project.root 和相关字段。include_dirs 要覆盖全部自有代码和头文件，exclude_dirs 按实际归属排除第三方；范围外 HAL 函数仍可参与调用链恢复。cmake.build_dir 使用专用目录，工具链和宏与真实固件保持一致。
项目资料
H:/global_static_concurrency_design/docs/one-command-tutorial.md
H:/global_static_concurrency_design/config/semantics.yaml
H:/global_static_concurrency_design/README.md

## Slide 7
03 使用教程
步骤 2：检查后，执行扫描
以下命令均在 ECRA 工具根目录执行
07
01
环境检查
py -3.10 run_ecra.py doctor
02
本地扫描
py -3.10 run_ecra.py --no-review
<固件目录>/.ecra/index.html
Notes: 先处理 doctor 提示的配置、依赖或构建问题，再执行完整扫描。--no-review 显式关闭本次 AI 复核，因此不需要模型账户；当前配置中 review.enabled 即使为 true，也由这个参数覆盖。CMake 模式根据配置生成真实编译数据库，并可编译固件。ECRA 不修改固件源码，不执行烧录。打开 project.root 对应目录下的 .ecra/index.html 查看结果。静态扫描后仍有 PENDING 复核任务是正常情况，不能将未调用模型当成模型复核通过。便携包可使用 ecra.cmd doctor 和 ecra.cmd --no-review。
项目资料
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/one-command-tutorial.md

## Slide 8
03 使用教程
步骤 3：沿报告找到实际访问
打开 index.html，先核对范围与解析覆盖，再搜索变量
08
教程示例：pending_events
main
Service_Poll
TIM2_IRQHandler
Service_Sample
pending_events
读快照，再清零
设置采样事件位
变量详情重点：访问语句、调用链、保护范围
Notes: 此图是项目变量教程的源码证据摘录，不是假装实时报告截图。pending_events 的主循环路径为 main 到 Service_Poll，后者先读取 snapshot 后清零。TIM2_IRQHandler 到 Service_Sample 使用 |= 2U 加入采样位。观众在报告中搜索变量名，再展开变量属性、全部访问与调用链，核对定义文件、编译单元和具体源码行。候选路径可能含静态保守传播，不能仅凭候选入口认定它一定执行，还需核对句柄和条件。对同名 static 或头文件实例必须按唯一身份区分。报告的可能交错是推演，用于指导测试，不是已经捕获的板上轨迹。
项目资料
H:/global_static_concurrency_design/docs/variable-investigation-guide.md
H:/global_static_concurrency_design/README.md

## Slide 9
03 使用教程
可选：AI 复核静态疑似项
配置可用的 OpenCode 后，在现有扫描上执行 review
09
静态证据与源码
工程补充背景
并发案例库
只读复核
确认风险
排除风险
补充证据
py -3.10 run_ecra.py review
Notes: 先有一致且有效的静态扫描，再进行只读模型复核。自动完整运行的开关为 review.enabled，review 命令本身则表示显式请求复核。OpenCode 需要已配置且可用的模型提供商。工程补充背景写在 semantics.yaml 旁的 review_context.md，案例库为 concurrency_cases.md，默认均位于 config/。它们作为待源码核实的信息和审查方法，不授予额外执行权限。当前图的三种处理方向归纳具体语义状态：CONFIRMED 处理风险，REVIEWED_SAFE 和 FALSE_POSITIVE 保留排除依据，LIKELY 和 NEED_MORE_CONTEXT 补齐缺失事实。模型复核页为 .ecra/opencode_review.html。复核答案仍需对照源码和适用前提，目标板验证另行完成。
项目资料
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/opencode-review-format.md
H:/global_static_concurrency_design/config/concurrency_cases.md
H:/global_static_concurrency_design/config/review_context.md

## Slide 10
03 使用教程
修改之后，怎样复查
在工具根目录执行，命令取决于这次修改的内容
10
触发条件 | 执行命令
固件源码、宏或编译参数变化 | py -3.10 run_ecra.py --no-review
补充工程背景或更新案例库 | py -3.10 run_ecra.py review
复核发生执行失败 | py -3.10 run_ecra.py review-failed
定位交错
修改代码
重新扫描
测试验证
Notes: 源码、头文件、构建输入、分析配置或静态提取与分类实现变化后，应重新扫描获取当前事实。只有案例库、提示词或工程背景变化时，可以直接 review 重评全部当前 SUSPECT/UNKNOWN。review-failed 只重试 TECH_FAILED，不会重评已有 NEED_MORE_CONTEXT 的变量。修复验收应验证原来的错误交错和业务结果，候选消失或模型给出安全结论本身不足以替代测试。以事件位图为例，修复要保护完整读快照并清零的事务，所有事件发布者的读改写也应有一致有效的保护。适用单核普通可屏蔽 IRQ 时，应保存并恢复原 PRIMASK，耗时业务放在临界区外。DMA、NMI 和多核需单独分析。进一步操作见 docs/one-command-tutorial.md，案例练习见 docs/variable-investigation-guide.md。
项目资料
H:/global_static_concurrency_design/README.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/one-command-tutorial.md
H:/global_static_concurrency_design/docs/variable-investigation-guide.md