## Slide 1
ECRA 技术评审与项目成果
并发风险隐藏在跨函数、跨中断的完整执行路径中
ECRA：面向 STM32 C/C++ 全局与 static 变量的静态排查及可选源码复核
01
典型场景：多个执行者访问同一存储对象
主循环 / RTOS 任务
中断 IRQ
DMA：外设数据搬运
同一共享变量
全局 / static
人工排查必须还原
访问经过哪些函数？
谁能在中途抢占？
保护是否覆盖整个窗口？
缺失实现会隐藏什么？
只看到一次读写，无法解释一次真实错误是怎样发生的
ECRA 先恢复当前构建中的访问全貌，再逐项核查可行交错与具体错误结果。
Notes: 工具针对当前工程真实构建范围内的全局、文件静态、函数静态及可恢复成员/数组存储访问。图是工具处理的典型条件关系，并不宣称任意工程的每个变量都有三个参与者。RTOS 任务、IRQ、DMA/异步执行的关系需要配置和实际调用/注册事实支持。人工难点是将分散在调用链、别名、优先级/屏蔽、初始化和硬件生命周期中的证据合在一起。ECRA 的静态扫描不执行目标固件；可选模型回到当前源码核查，保留证据与未知。此处不声称排查时间、缺陷率或覆盖率提升。
项目来源
README.md
ecra/analysis.py analyze、context_graph
ecra/evidence.py classify
ecra/async_semantics.py
ecra/physical.py
ecra/review.py REVIEW_PROMPT

## Slide 2
ECRA 技术评审与项目成果
旧值跨四层函数写回，仍会覆盖高优先级中断的新值
真实受控场景 p02：单次写入完整，也不能保护“读取旧值 → 传播 → 最终写回”
02
TIM6 低优先级
抢占优先级 10
共享变量
g_shared
TIM7 高优先级
抢占优先级 2
① 读取初值 0
② 保存到局部变量
A → B → C → SetValue
③ 抢占，写入 200
④ 恢复执行，写回旧值 0
新值 200
结果：200 被旧值 0 覆盖，更新丢失
Notes: 本图对应 p02 四层调用与局部旧值场景。Lab_Low 读取 g_shared 到 previous，经 A→B→C→SetValue 写回；Lab_High 调用 SetValue(200)。Lab_Init 调用 Lab_Configure(10,2)，board.c 使用 NVIC_PRIORITYGROUP_4，TIM7 的抢占优先级数值2高于TIM6的10，二者均已使能。0是全局静态存储g_shared的零初始化值，200是源码中高优先级写入的常量。图展示源码允许的交错，不声称实测硬件触发概率或时延。READ_THEN_WRITEBACK 指先读共享旧值再通过本地值写回同一存储对象，传播层数不消除旧值。p02 宿主回放实际以初值1/新值200检查最终旧值1被恢复，14项回放中该项断言通过。
项目来源
validation/stm32_cube_cdc_20261018/projects/p02/App/lab.c
validation/stm32_cube_cdc_20261018/projects/p02/App/board.c
scripts/replay_stm32_interleavings.py
docs/stm32_cube_cdc_validation_results.json

## Slide 3
ECRA 技术评审与项目成果
整体架构先保存静态事实，再接入可选的源码语义复核
从真实构建进入分析；静态结论、模型结论和覆盖缺口独立保留
03
输入层
静态分析层
证据层
可选复核层
输出层
固件源码 + 真实编译数据库
semantics.yaml：工程与执行语义
逐编译单元提取
全工程关联恢复
逐变量分类
事实 JSON / SQLite + 变量证据 + 扫描指纹 + PENDING 队列
组装证据包
OpenCode 只读核查
校验并逐项归档
全量变量报告：index.html
复核报告：opencode_review.html
默认可只做静态扫描；关闭模型时保留候选与缺口，队列维持待复核。
Notes: cli.run 经 compilation.prepare 使用真实编译条件，默认当前构建闭包。各编译单元由独立 extract 子进程提取，之后 analysis.analyze 统一别名、间接调用/回调、存储对象与真实执行者，并核对保护/初始化，evidence.classify 生成四类静态结论。普通提取失败保留诊断与相关缺口；关键指针求解不收敛或输入中途变化拒绝产生截断安全结论。静态 report.generate、workflow.save_scan 在模型前保存 facts、报告、input_manifest、scan_state 与 PENDING 队列。模型默认关闭；开启后按变量候选和独立覆盖盲区建立 Packet，review_all 只读调用 OpenCode，校验并存档；显式安全样本可抽查。两个HTML均保存现有证据视图，静态分类与AI状态独立。图中各层是同一工具的逻辑职责，OpenCode为外部CLI；不是微服务部署图。
项目来源
ecra/cli.py run
ecra/compilation.py prepare
ecra/extract.py
ecra/analysis.py analyze
ecra/evidence.py classify
ecra/workflow.py save_scan
ecra/review.py review_all
ecra/report.py generate

## Slide 4
ECRA 技术评审与项目成果
静态分析把分散代码归并成可判定的变量证据
处理链路同时回答：访问同一对象吗、执行者能交错吗、保护是否有效？
04
真实编译条件
宏、头文件与源码
Clang 语法事实
变量、访问、调用
跨文件关联
别名、存储与执行者
逐变量证据切片
冲突、保护与缺口
静态结果 | 成立条件 / 含义 | 后续处理
SAFE_PROVEN | 在当前模型和证据内可排除风险 | 保留安全依据
SHARED_NO_REVIEW | 单写者发布标量，其他执行者只读 且通过别名、协议与相关缺口门禁 | 免常规复核；保留门禁依据 此分类不等同于安全证明
SUSPECT | 存在已知跨执行者修改冲突 | 常规进入源码复核
UNKNOWN | 关键证据缺口可能隐藏额外冲突 | 常规进入源码复核
覆盖完整性另行记录：已知冲突不会因同时存在缺口而消失。
Notes: 真实编译数据库提供芯片宏、头文件、CPU和语言等解析条件。extract提取AST事实；跨TU合并后恢复指针/函数指针与注册异步调用，extern归一、同名static区分、成员/数组与重叠存储关系，以及main/任务/IRQ/DMA真实执行者。物理同IRQ回调串行，不按函数名误判并发。初始化证明需先于相关异步使能；保护需覆盖必要参与者和完整访问窗口。VariableEvidenceSlice汇聚相关访问、路径、冲突与关键缺口。当前四分类来自CLASSIFIED_STATES：SUSPECT保留已知破坏性冲突；UNKNOWN表示相关缺口可能隐藏冲突；严格shared_no_review_proof在满足对齐标量、单物理写者、纯读观察者以及协议/别名/未知排除等全部门禁后才免常规复核，不能把它称作安全证明。SAFE_PROVEN只在当前模型与已知证据范围内成立；严格私有未被读取的普通写等特殊规则在源码中有独立门禁。本页是概念数据流，不代表classify仅依赖四个字段或做线性启发式判断。
项目来源
ecra/compilation.py
ecra/extract.py
ecra/points_to.py
ecra/context_points.py
ecra/storage.py
ecra/physical.py
ecra/protection.py
ecra/initialization.py
ecra/evidence.py CLASSIFIED_STATES、classify、shared_no_review_proof

## Slide 5
ECRA 技术评审与项目成果
OpenCode 用变量证据定位源码，再核查真实错误交错
静态分析负责事实导航；模型结合当前源码核对业务条件，最终结论仍需证据支持
05
Packet：变量证据包
全部访问、路径与相关缺口
源码位置和原始事实导航
提示词 + 背景 + 案例
八步核查和 JSON 输出约束
案例正文按索引行号读取
当前工程源码
只读核实实际实现
宏、优先级与运行阶段
同一次变量复核中的八步检查
①② 对象与执行者
访问谁、何时执行
③④ 写回与交错
怎样造成具体错误
⑤⑥ 协议与保护
完整窗口能否阻断
⑦⑧ 案例与反证
还有哪些条件未知
结构化输出：判断状态 + 源码行号 + 交错 / 保护依据 + 缺失的决定性事实
源码与案例只读，写入和 Shell 关闭；相似案例只提供线索，不能决定结论。
Notes: Packet由build_variable_review_packet构建：本变量全部访问、无损去重后的完整已恢复调用路径、函数/调用边、执行者及物理绑定、保护/屏蔽/初始化、指针逃逸与相关缺口，以及原facts/staticreport/源码导航；不附完整函数正文。Prompt实际拼接REVIEW_PROMPT、当前配置相邻review_context.md、案例索引/只读快照和CONTRACT_PROMPT及固定finding_id。案例长索引先分段读完再选相关正文；背景与案例作为待核资料，不能覆盖规则。OpenCode run --agent ecra-review --format json --file Packet，配置可选model，长Prompt经stdin完整传入。八步为同一次变量分析的方法要求，不是八次硬编码调用：1核实对象/全部访问/别名及真实构建；2恢复入口、优先级、mask、DMA、使能及阶段；3追踪READ→参数/局部→跨函数Setter→WRITEBACK；4构造可行且产生具体坏结果的交错，缺少决定性生成代码证据时保留未知；5核对关联状态、所有权、生命周期及真实业务协议；6核查全窗口/全部参与者保护和原mask恢复；7用案例及排除陷阱启发并检查库外模式；8主动寻找不可达/串行/完整保护等反证。五种输出status为CONFIRMED、LIKELY、REVIEWED_SAFE、FALSE_POSITIVE、NEED_MORE_CONTEXT；后两种不确定状态LIKELY和NEED_MORE_CONTEXT必须列missing_context。此方法要求并不保证模型每次遵循，首轮实际语义错误见第8页。
项目来源
ecra/review.py build_variable_review_packet、REVIEW_PROMPT、invoke、_review_env
ecra/review_context.py
ecra/case_library.py
ecra/review_contract.py CONTRACT_PROMPT

## Slide 6
ECRA 技术评审与项目成果
安全判断需要覆盖读取到最终写回的整个窗口
方案差异直接体现在能否阻止竞争写者介入；变量修饰符和局部写保护都不足以说明
06
读取旧值
局部 / 参数跨函数传播
最终写回
完整临界区：读取前开始屏蔽，最终写回后恢复原屏蔽状态
方案 | 覆盖范围 | 本例结论与证据
volatile + 单次 32 位写入 | 保留真实访问；不阻止 IRQ 介入 | 仍可发生旧值覆盖（p02）
仅保护最终写回 | 读取旧值后、进入保护前仍可抢占 | 仍存在危险窗口（p03）
保护读取至写回全窗口 | 屏蔽覆盖 TIM7，并恢复原状态 | 本场景可排除该交错（p13）
本页比较 TIM6 / TIM7；DMA 等硬件参与者还需单独核对屏蔽范围与所有权。
Notes: 比较源自受控p02/p03/p13。p02为volatile uint32_t但READ_THEN_WRITEBACK跨函数仍允许TIM7插入。p03仅在SetValue内保存PRIMASK、disable_irq、写入、恢复mask，Lab_Low在进入该保护前已经读出旧值，因此最终写保护并不能覆盖完整逻辑窗口。p13在Lab_Low读取前保存PRIMASK并disable_irq，读取/SetValue后set_PRIMASK(mask)，阻止本例普通TIM7中断介入；该结论限于此参与者/配置，不推广至NMI、DMA、多核或隐藏实现。PRIMASK是CPU的可屏蔽中断控制状态。采用变量级证据与跨函数窗口核查，是为区分表面相似但保护边界不同的方案；这是一项源码/受控回放对比，未测性能收益。模型对安全结论还需给出全窗口阻断依据，不能只凭自然对齐、单store或锁名称认定安全。
项目来源
validation/stm32_cube_cdc_20261018/projects/p02/App/lab.c
validation/stm32_cube_cdc_20261018/projects/p03/App/lab.c
validation/stm32_cube_cdc_20261018/projects/p13/App/lab.c
ecra/stale_writeback.py
ecra/protection.py
ecra/review_contract.py validate_stale_writeback_safety
scripts/replay_stm32_interleavings.py

## Slide 7
ECRA 技术评审与项目成果
先落盘静态证据，再按项复核并保存每次调用记录
以下为正常执行顺序；异常按类型分流，扫描与复核输入通过指纹绑定
07
ECRA 调度
静态引擎 / 源码
OpenCode
校验 / 归档
1 扫描并保存事实
2 选目标，提交提示词和 Packet
3 读源码与案例
4 JSON 与引用校验
5 按项存档、更新队列并输出双报告
异常：调用故障有界重试；格式修复 ≤2 次；窗口安全补核查 ≤1 次。
失败保留 TECH_FAILED；DONE 表示获得合法答复，语义缺口仍需继续处理。
Notes: 调度、静态引擎、校验、归档均为同一Python工具的逻辑职责，OpenCode是外部CLI。1静态fact/report/checkpoint/queue先落盘；关闭模型到此即可。2每变量有唯一finding_id，Packet和完整Prompt保存，OpenCode只读执行，模型读取原工程/source与对应证据/案例文件。3按源码位置核实并构造交错；4从JSONL提取最终JSON，先识别provider错误，验证ID/五状态/非空理由/有效工程内文件行号，确认或安全结论须引用，不确定结论须具体missing_context。源码引用合法不等于推理被证明。5每项完成更新queue与结果/receipt，保留原始JSONL/stderr/argv/model/时间/哈希。队列状态PENDING、DONE、TECH_FAILED与语义状态独立；DONE+LIKELY/NEED_MORE_CONTEXT仍未解决。三类处理独立：调用错误按retries+1有界尝试；格式/契约/引用失败最多两次FORMAT_FIX，禁止源码工具与添加事实；带READ_THEN_WRITEBACK的安全答复缺完整窗口证明可触发一次STALE_WRITEBACK_CHALLENGE，允许聚焦读源码；最终失败保留TECH_FAILED。run仅在scan/Packet/Prompt/模型/复核实现键和收据有效时复用DONE；review重评全部当前候选，review-failed仅选技术失败；源码/构建/静态配置变化必须重扫。背景/案例更新可复用静态事实但需重新复核。队列核对缺失/多余/重复ID，所有选择目标按批完成，max_items为批大小。
项目来源
ecra/cli.py run、checkpoint
ecra/workflow.py checked_scan、saved_run
ecra/review.py review_all、invoke、completed、verify_receipt
ecra/review_contract.py
ecra/review_integrity.py

## Slide 8
ECRA 技术评审与项目成果
首轮 20 项中有 18 项符合预期，另有 2 项语义误判
真实 OpenCode 调用与独立预期对照；统计对象仅为预先指定的 20 个受控场景
08
Chart: 
| 证据不足（2项） | 安全对照（5项） | 风险场景（13项）
符合独立预期 | 1 | 4 | 13
语义误判 | 1 | 1 | 0
18 / 20
状态符合独立预期
全部 20 项均完成复核
两项错误
p17：缺证据仍确认
p19：安全对照误报
2026-10-18｜STM32CubeF4 v1.28.3 / STM32F407IG｜kimi/kimi-k2.7-code
计数代表本次受控场景的一致情况；未进行目标板烧录或物理时序验证。
Notes: 图表数据直接计算自docs/stm32_cube_cdc_validation_results.json rounds.round1，剔除category=baseline的p00，只计p01..p20，每项独立ID且首轮前固定expectations。13风险、5安全对照、2源码证据不足，分别13/13、4/5、1/2状态与独立allowed一致，总18/20；20项均DONE，技术失败0，但语义错误2。p17不可见Board_IrqPolicy的最终抢占/屏蔽效果未知，首轮仍CONFIRMED；p19单字盲写命令邮箱误增“高优先级写必须胜出”等义务而CONFIRMED。n=2不足证据场景衡量证据边界，不代表已知对象代码必然有缺陷。图是计数而非总体准确率估计；未给泛化区间、性能提升或上板效果。平台为ST官方CDC_Standalone bare-metal应用，固定commit94cae6e83f00e276a11957e7833c01ac3d0bd7af，真实Arm GCC10.3构建与Clang分析，OpenCode1.18.35。21固件构建含基线不等于21独立冷扫描；模板TU哈希匹配缓存复用，变更lab.c重新提取。首轮每项成功源码read，总89次；19/20读案例正文，不声称全20项均读案例正文。对应Packet/Prompt与归档收据保留。本页首轮使用当时提示词，后续定向复测单列第9页，不能混为当前规则完整回归。
项目来源
docs/stm32_cube_cdc_validation.md
docs/stm32_cube_cdc_validation_results.json
tests/fixtures/stm32_cdc/expectations.json
scripts/validate_stm32_cdc.py export

## Slide 9
ECRA 技术评审与项目成果
分层验证支持当前实现，模型稳定性仍需完整回归
不同验证回答不同问题：实现是否工作、交错能否出现、模型判断是否符合预期
09
验证层 | 已归档结果 | 能够支持的结论 / 边界
真实工程构建 | 基线 + 20 变体；每版 39 个分析单元 | 真实构建可分析；含提取缓存复用
有限交错回放 | 14 / 14 项断言通过 | 宿主机定点抢占模型；无 DMA 仿真
模型定向复测 | p16 / p17 / p18 / p19：4 / 4 符合预期 | 已知偏差回归；未完成全矩阵复测
实现自动化回归 | 共 659 项；2 项跳过，其余通过 | 验证实现行为；不等于模型准确率
p17 改为“倾向有风险，需补证”；p19 改为“有依据排除风险”。
额外重复验证因提供商余额不足而中止，失败项保留；尚不能承诺稳定性。
Notes: 所有数值来自2026-10-18已归档验证。本次构建p00基线和p01..p20，每版compile database包含40条（含非C/C++项），成功分析39个C/C++TU；基线244变量。仅首份完全提取，后续变体38TU响应由编译命令/源码/依赖/内容哈希匹配缓存复用，变更lab.c重新提取；p01 board.c独立重提取与迁移响应相同，不能称21次独立冷扫。14个host replay均passed，对实际C源码副本插入显式一次性抢占点，检查丢更新/混合快照/代际/长度等及有效屏蔽，SysTick等待用16循环有界不推进观察；不模拟DMA、总线、物理时延。最终verified四项：p16 REVIEWED_SAFE、p17 LIKELY且有missing_context、p18 NEED_MORE_CONTEXT、p19 REVIEWED_SAFE，全部符合独立allowed；该组专门针对已知失败类型，不能作新全矩阵准确率。中间final九项只有6/9，且曾新增p16 DMA误报，历史保留。p17措辞仍需结合缺口读，不能当成板上证实。后续stability/risk_regression真实provider HTTP429 lowcredit导致TECH_FAILED，不能将成功旧答案覆盖失败。自动回归tests-final.log为Ran659、OK(skipped=2)，SHA256与final_verification相同。46份归档一致另有记录，但本页不再堆砌。未烧录板卡。
项目来源
docs/stm32_cube_cdc_validation.md
docs/stm32_cube_cdc_validation_results.json
validation/stm32_cube_cdc_20261018/host-replays/results.json
validation/stm32_cube_cdc_20261018/tests-final.log
scripts/replay_stm32_interleavings.py
scripts/validate_stm32_cdc.py

## Slide 10
ECRA 技术评审与项目成果
工程师可沿同一份证据完成排查、复核与修复验证
实际价值：把全量静态台账、候选依据、源码答复和未解决事实连接起来
10
配置真实工程
构建与执行语义
静态扫描
变量台账与候选
按需源码复核
结论、引用与缺口
修复并验证
重扫 + 针对性测试
接入前：设置 config/semantics.yaml 的 project.root，并核对真实构建、入口与 API 语义。
操作 | 命令（在源码目录执行） | 用户读取的产物 / 后续动作
生成静态证据 | py -3.10 run_ecra.py --no-review | .ecra/index.html：全量台账与覆盖缺口
发起源码复核 | py -3.10 run_ecra.py review | .ecra/opencode_review.html：答复与引用
修复代码之后 | 重新扫描，再复核 | 核对新证据，并执行针对性业务 / 交错测试
前提：已安装项目依赖且固件可独立构建；源码复核需可用 OpenCode 模型。
Notes: 正式交付物是静态全量变量与覆盖台账、可追溯逐变量证据、独立模型语义判断及未解决事实，便于工程师集中审查和后续核对；未测量时间节省、成本下降或泛化准确率。接入使用工具目录唯一config/semantics.yaml，project.root指定固件，analysis配置真实CMake/compile database、范围，必要上下文/API语义，背景与案例同配置目录维护。图为正式评审后的应用路径，具体新工程接入见one-command-tutorial。源码目录使用py -3.10 run_ecra.py；便携包ecra.cmd封装同一入口。--no-review执行静态run不调用模型；review显式启用模型重评全部当前SUSPECT/UNKNOWN，已有有效静态扫描是前提。HTML在固件analysis.output_dir（默认.ecra），review可运行但OpenCode/账户必须预先配置。TECH_FAILED可用py -3.10 run_ecra.py review-failed重试；report仅重建报告。源码、构建、静态配置变化需run刷新，不能对旧快照复核；仅背景/案例/模型变化可保留静态事实后重新review。模型verification为建议，工具不自动执行目标板验证。观察SUSPECT/UNKNOWN、LIKELY、NEED_MORE_CONTEXT与coverage缺口，不能用候选消失或DONE推断缺陷已修。支持的实际场景边界需每工程核对，当前实证仅前页所列受控固件和模型。
项目来源
run_ecra.py
build_portable.ps1
ecra/cli.py main
ecra/config.py
ecra/workflow.py checked_scan、saved_run
docs/one-command-tutorial.md
ecra/report.py
ecra/review.py