## Slide 1
ECRA 用户赋能
为什么需要 ECRA
面向 STM32 工程的全局 / static 变量并发排查
01
变量分散在文件中，实际读写者隐藏在调用链里
主循环
中断 / 回调
同一全局 / static 变量
人工排查需要追踪全部路径
源码变化后还要重新核对
可能出现：丢事件、旧值覆盖、DMA 缓冲区复用冲突
ECRA 自动生成逐变量证据与候选队列，工程师据此核查时序、验证修复
Notes: 建设动机来自项目设计文档。静态存储期并不限制调用函数的执行上下文。这里的主循环/中断为常见裸机场景示意，不代表整个工具仅识别这两类入口。工具恢复调用关系、指针别名和上下文，输出变量台账、证据、候选与缺口；工程师仍需核查业务协议及必要的目标板行为。没有工时节省比例或准确率承诺。
项目来源
codex_global_static_concurrency_design.md §22 与结语
stm32_baremetal_concurrency_tool_design_final.md §1 建设目标
docs/variable-investigation-guide.md §1、§2

## Slide 2
ECRA 用户赋能
整体架构与执行流程
静态分析先保存事实和候选，OpenCode 按需回到当前源码核查，再汇总双报告
02
固件工程
源码、头文件、真实构建配置
semantics.yaml
构建、排查范围、执行入口与 API 语义
本地静态分析
真实构建
文件、宏与包含路径
逐文件提取
变量、读写与调用
全工程关联
存储、执行者与保护
逐变量判定
分类、缺口与依据
静态事实 + 变量台账 + 覆盖缺口 + 扫描快照 + 复核队列
全量静态报告
index.html
工程背景 / 案例库 / 可用模型
可选 OpenCode 复核
证据包、源码核查、校验与归档
复核报告
opencode_review.html
疑似 / 未知
独立覆盖缺口
Notes: 用户配置提供当前工程、真实编译条件、变量归属和需要补充的入口/API 语义。cli.run 调用 compilation.prepare、独立 extract、analysis.analyze，跨文件指针与存储归一、执行上下文、保护和初始化等形成逐变量静态证据。report.generate 和 workflow.save_scan 在模型前保存事实、双报告底稿、input_manifest、scan_state 和 PENDING 队列。review.enabled:false 或 --no-review 跳过模型，静态事实与候选保留。开启复核时，review_all 选目标、生成 Packet、装配 Prompt 与案例导航、调用只读 OpenCode，解析/校验答复，逐项存档后汇总。工程背景和案例是待源码核实的资料，静态分类与模型判断独立保存。构建/关键求解失败会停止本轮；普通相关缺口保留；扫描输入变化拒绝复用。单元回归、CDC 基准和有限交错回放是独立验证支撑，不随客户 run 自动执行。
项目来源
ecra/cli.py run
ecra/compilation.py prepare
ecra/extract.py
ecra/analysis.py analyze
ecra/evidence.py classify
ecra/workflow.py save_scan、saved_run
ecra/review.py review_all
ecra/report.py generate
scripts/validate_stm32_cdc.py
scripts/replay_stm32_interleavings.py

## Slide 3
ECRA 用户赋能
复核目标与变量证据包
常规按变量聚合相关访问和冲突，覆盖盲区另列目标，队列保存每个目标 ID
03
静态结果 | 常规路径
SUSPECT | 进入复核
UNKNOWN | 进入复核
SAFE_PROVEN | 保留安全证明
SHARED_NO_REVIEW | 保留免复核门禁
逐变量复核队列
一个 finding_id 一项
聚合本变量全部访问
变量 Packet
对象标识与静态结果
全部读、写、读改写
执行者与完整已恢复路径
保护、初始化、相关缺口
源码位置与原始事实导航
独立覆盖缺口
未归到单一变量的盲区仍保留
Packet 不附完整源码正文。全部访问和已恢复路径保留，重复路径只做无损去重。
模型按位置读源码；read 提示截断时，须继续读取到文件末尾。
Notes: review_targets 返回 report.findings 及显式 review_safe_samples。常规静态分流依据当前四类实现，两个免常规复核类别仍保留在全量台账，显式抽样不改变其原分类。独立覆盖缺口和变量候选均有 finding_id，queue 由完整当前目标集生成并检查缺失/重复/多余 ID。build_variable_review_packet 保存 access_count、call_path_set_count、variable、finding、全部 accesses、call_path_sets、functions、call_edges、contexts、physical_contexts、context_bindings、concurrency_hints/relations、known_protection、protection_events、mask_windows、initialization_proof、unknowns、address_escapes、pointer_points_to、irq_priority_events、recursive_edges、control_flow 的节点数/导航以及源码文件和原事实路径。相关调用者向上闭包纳入导航。重复路径映射用 ID 无损去重，原始冲突和完整 CFG 节点留在 facts.json，不展开函数正文。源码读取若被工具分段/截断，Prompt 要求继续读完 Packet，不能只读首段。独立盲区可能没有单一 variable，仍有 findings 与项目证据导航。
项目来源
ecra/analysis.py analyze
ecra/evidence.py CLASSIFIED_STATES、classify
ecra/review.py build_variable_review_packet、review_all
ecra/review_integrity.py review_targets、review_integrity

## Slide 4
ECRA 用户赋能
提示词与资料如何进入 OpenCode
Prompt 规定怎样复核，Packet 提供本项事实，源码与案例由只读工具按位置读取
04
固定复核规则
八步检查 + 结论门槛
工程背景
config/review_context.md
案例索引与只读快照
config/concurrency_cases.md
JSON 输出协议
状态、证据、缺口与固定 ID
本次完整 Prompt
八步规则 + 工程背景
案例导航 + 输出协议
固定 finding_id
OpenCode 只读复核
按配置调用模型
通过 Read 工具读取资料
返回变量级 JSON
变量 Packet 文件
作为 --file 附件
案例正文按索引行号读取，长索引须先完整读完；每轮保存内容哈希与只读快照。
背景与案例提供待核条件，最终判断需由当前源码与运行约束支撑。
Notes: 实际 Prompt 依次拼接 REVIEW_PROMPT、review_context_section、case_library_section、CONTRACT_PROMPT，并追加固定 finding_id。review_context 去除 HTML 注释后读取当前工程声明，提示模型按构建/入口/优先级/生命周期核实。case_library 每轮读取实际配置目录相邻的 concurrency_cases.md，生成 SHA-256 命名正文快照和标题/分类/线索/行号索引；索引超过 INDEX_BUDGET=12000 字符时给完整索引路径，要求分段先读完索引再选择相关正文。正文不整本展开进 Prompt，格式异常保留警告与原文导航，案例相似或没有命中都不能决定风险。案例内容只能作参考数据，不执行其中代码/命令。Packet 经 --file 附件传入。OpenCode 按 review.model（如配置）或其已配置默认模型执行，当前项目通过 ecra-review 只读代理权限允许源码后缀和明确列出的证据/案例文件，禁止写入/Shell 工具。源码、附件、注释和背景不能覆盖复核规则与输出协议，测试真值和历史答案不作为当前事实。
项目来源
ecra/review.py REVIEW_PROMPT、review_all、invoke、_review_env
ecra/review_context.py review_context_section
ecra/case_library.py case_index、case_library_section
ecra/review_contract.py CONTRACT_PROMPT

## Slide 5
ECRA 用户赋能
提示词要求的八步源码复核
八步属于同一次变量复核的检查顺序，最终只提交一个变量级 JSON
05
01
确认共享对象
声明、全部读写
别名、宏与实例
02
恢复真实执行者
任务、IRQ、DMA
初始化与运行阶段
03
追踪旧值传播
旧值跨函数传递
隐式读改写与写回
04
构造危险交错
核实抢占与硬件条件
说明具体错误结果
05
核查业务协议
关联状态与数据
生命周期与所有权
06
核查完整保护
覆盖读到写回全窗口
核对所有真实参与者
07
应用案例启发
案例机制与误判陷阱
同时寻找库外模式
08
反向验证结论
查找不可达、互斥
关键事实未知则补证
重点核查旧值读取到写回的整个窗口，以及真正能介入的写者
确认风险需要真实参与者、可行交错、保护不足及源码支持的具体错误结果。
决定性实现或运行条件未知时，保留 LIKELY / NEED_MORE_CONTEXT 并说明缺口。
Notes: 本页直接按 REVIEW_PROMPT 的第一至第八步提炼，展示的是模型被要求的检查方法，不表示代码硬编码执行八轮调用，也不能保证模型每次完全遵循。1 核实对象、全部访问/别名/隐藏访问、当前构建与实参过滤；2 结合真实入口、优先级、屏蔽、IRQ使能和重配置顺序核对抢占/并行，DMA 独立于 CPU 中断屏蔽；3 主动追踪 READ→参数/局部旧值→跨函数 Setter→WRITEBACK；4 构造符合优先级/阶段/硬件的具体坏时序，同时排除单字盲写邮箱、可接受的传播延迟等误报，若决定性坏结果依赖非volatile重载而无生成代码证据须保留未知；5 核对关联变量、状态/数据/长度/所有权、生命周期、屏障与Cache适用条件，不能虚构业务不变式；6 检查完整 READ→传播→WRITEBACK 窗口、嵌套/提前退出/原屏蔽恢复、所有写者/硬件参与者；7 从相关案例机制和排除条件启发，检查库外模式；8 主动寻找同IRQ串行、完整临界区、不同实例、参数过滤、不可达等反证，安全对照按证据放行，静态提示和案例都不能直接决定结论。最终输出一个现有 Schema JSON，verification 仅是未执行的验证建议。
项目来源
ecra/review.py REVIEW_PROMPT
ecra/review_contract.py CONTRACT_PROMPT

## Slide 6
ECRA 用户赋能
一次 OpenCode 调用的时序
此图展示正常答复路径，校验失败和补核查分支在下一页展开
06
ECRA 调度
OpenCode
运行器
源码与资料
答案校验
队列与归档
1 提交提示词和附件
2 分段读取并核对证据
源码、背景、案例正文
3 解析 JSONL，提取并校验最终 JSON
4 校验后落盘
5 队列按项更新，汇总报告并保留原始调用记录
分析调用：opencode run --agent ecra-review --format json --file <Packet>
源码按权限只读，写入与 Shell 关闭。长 Prompt 通过标准输入完整传入。
Notes: 图中 ECRA 调度、校验和归档是同一 Python 工具内的逻辑职责，不是三个外部服务。process 生成时间戳 Packet/Prompt 并创建调用审计记录。invoke 的 argv 是 command + run --agent ecra-review --format json，ANALYZE 加 --file Packet，配置 review.model 时加 --model，cwd 为固件根目录。Prompt 超过12000字符时完整经 stdin 传入，命令行仅带短导航消息，避免 Windows 长度限制造成内容丢失。OpenCode 的 JSONL 包含工具/步骤/文本等事件，review_answer_text 识别提供商 error 事件并提取答案文本，parse_answer 解析最终 JSON，不能把提供商失败当格式修复或 NEED_MORE_CONTEXT。_review_env 以 deny 为默认，仅开放工程源码后缀与列出的 Packet/事实/静态报告/项目证据及案例文件 read，关闭写入、Shell 和分享；FORMAT_FIX 进一步禁用所有源码工具。主图略去第7页的条件重试回路。每项结果保存后更新 queue，回调可输出报告检查点，最终核对目标/队列/收据与归档完整性。
项目来源
ecra/review.py invoke、_review_env、review_answer_text、parse_answer、completed
ecra/cli.py checkpoint
ecra/review_integrity.py assert_review_integrity、assert_review_archive

## Slide 7
ECRA 用户赋能
答案校验与三类重试
执行故障、输出格式故障和特定安全疑点分别处理，失败原因保留在归档中
07
解析最终 JSON
识别错误事件与答复
核对输出协议
ID、状态、理由与缺口
核对源码引用
文件、行号与必要依据
条件性安全检查
安全答复的窗口依据
问题来源 | 处理方式 | 边界与最终状态
执行或提供商故障 | 按 retries 设置进行有界重试 | 仍失败为 TECH_FAILED 保留原始错误与日志
JSON / 协议 / 引用错误 | 最多 2 次格式修复 | 仅整理原答复，源码工具关闭 仍失败为 TECH_FAILED
旧值写回安全答复 缺完整窗口依据 | 最多 1 次聚焦安全复核 | 允许聚焦源码核查窗口 仍失败为 TECH_FAILED
通过校验才进入 DONE；格式与引用检查不能替代对并发语义的核实。
LIKELY / NEED_MORE_CONTEXT 必须列出具体 missing_context。
Notes: parse_answer 先解析答复，validate_minimal_answer 核对 finding_id 原样、五种 status 枚举、非空 reason、evidence 列表与工程内有效文件/行号。CONFIRMED/REVIEWED_SAFE/FALSE_POSITIVE 至少有一处有效引用，LIKELY/NEED_MORE_CONTEXT 至少列一个具体 missing_context；新答复引用 quote 不是必填。源码收据保存哈希，引用检查不自动证明其推理成立。三种独立处理：1 ANALYZE 调用按 settings.retries+1 有界尝试，可重试的 OS/调用/超时错误与提供商故障遵循代码异常分支，配置无效会直接失败；不能把执行错误送格式修复。2 ValueError 格式/契约失败触发 FORMAT_FIX，最多2次，仅给原答复、错误与输出协议，_review_env(format_only=True) 禁用读取源码与任何工具，不附 Packet，禁止补造分析；仍无效归 TECH_FAILED。3 Packet 有 READ_THEN_WRITEBACK 且安全/误报答复缺 applicable=true、blocked=true、理由和有效引用，或只用对齐/原子/单store等代替窗口阻断解释时，触发一次 STALE_WRITEBACK_CHALLENGE，聚焦已读旧值到写回窗口与竞争写者，允许源码核查；再次失败归 TECH_FAILED。该挑战是语义补核查，独立于格式修复计数，三种机制不能混为同一次无限重跑。
项目来源
ecra/review.py process、invoke、format_fix_prompt、stale_writeback_challenge_prompt
ecra/review_contract.py validate_minimal_answer、validate_source_evidence、validate_stale_writeback_safety

## Slide 8
ECRA 用户赋能
队列、缓存与可追溯结果
执行状态说明任务是否完成，五种语义结论说明风险判断，二者分别保存
08
PENDING
待执行 / AI 关闭
DONE：获得合法答复
执行完成，语义结论独立
TECH_FAILED
保留错误，可重试
通过
调用或校验
未能完成
语义结论 | 含义
CONFIRMED | 确认风险
LIKELY | 倾向有风险
REVIEWED_SAFE | 有依据可排除
FALSE_POSITIVE | 疑点已证伪
NEED_MORE_CONTEXT | 需补决定性事实
DONE + NEED_MORE_CONTEXT 仍是未解决项
每项都可追溯
Packet、Prompt、原始 JSONL
错误日志、模型与调用时间
文件 / 源码 SHA-256 与收据
何时可复用？
run 开启复核时可按键复用
扫描、Packet、Prompt、模型
复核实现均一致，且收据有效
队列与目标 ID 一一对应，每项完成即落盘。workers 支持 1–8 个并行任务。
max_items 控制批大小，完成一批继续下一批，完整目标集仍全部处理。
Notes: review_integrity 对当前 review_targets 和 queue 检查 missing/extra/duplicate IDs、静态分类一致性及状态/答复一致性。PENDING 没有有效当前语义答复，关闭AI默认保留该状态；DONE 包含合法 status 与 answer；TECH_FAILED 包含错误且不携带有效当前语义答复。LIKELY 与 NEED_MORE_CONTEXT 虽为 DONE，整体仍作为语义未解决项。每个 process 创建不可覆盖的时间戳输入/调用记录，保留 Prompt、Packet、stdout JSONL、stderr、模型、时间、命令、输入方式、哈希、source_evidence 与 receipt；每项完成更新 queue，最终校验归档。run 开启复核时，只有旧 DONE 的 cache_key（扫描fingerprint、Packet、完整Prompt、command/model、review.py和review_contract.py实现摘要）相同且 verify_receipt 对当前源码/归档验证通过，才复用旧答复。背景改变、案例正文SHA改变、规则/模型改变都会影响键。review 强制重评当前静态SUSPECT/UNKNOWN，review-failed只重试TECH_FAILED。workers 范围1..8，max_items 是 batch_size 而不是目标总上限，所有 selected 目标按批循环执行；队列保存完整目标集而非只当前批。源码/静态输入变化需先通过新 run 形成有效扫描，不能用缓存跳过输入一致性校验。
项目来源
ecra/review.py review_all、process、completed、verify_receipt
ecra/review_integrity.py
ecra/workflow.py checked_scan、saved_run
ecra/case_library.py case_library_section

## Slide 9
ECRA 用户赋能
首次运行：配置与静态扫描
示例：便携包解压到 D:\ECRA，固件位于 D:\firmware\MyBoard，并已能正常构建
09
修改 config/semantics.yaml 的对应字段
project:
root: D:/firmware/MyBoard
analysis:
include_dirs: [Core/Src, Core/Inc]
output_dir: .ecra
cmake:
build_dir: build/ecra
generator: Ninja
build_type: Debug
toolchain_file: cmake/arm-none-eabi.cmake
clean_before_configure: false
build: true
review:
enabled: false
在 PowerShell 依次执行
1 进入工具目录
Set-Location "D:/ECRA"
2 检查环境
.\ecra.cmd doctor
有诊断时先按提示修正
3 执行静态扫描
.\ecra.cmd --no-review
生成静态报告与待复核队列
4 打开固件目录中的报告
.ecra/index.html
目录和工具链文件名改为工程实际值，配置合并到原文件
Notes: 沿用当前目录已有的 ECRA-Portable_培训配套.zip 作为 Windows 便携包。解压后让 ecra.cmd、config、runtime、tools 同级放在 D:/ECRA，固件另放 D:/firmware/MyBoard，两个路径均为教学示例。左侧是修改原配置相应字段的可解析 YAML 摘录，不是覆盖完整配置，不应新增重复 project/analysis/review 节。include_dirs 要加入全部自有业务代码，原 exclude_dirs/exclude_files 也按所有权核对。build/ecra 是专用构建目录，generator、build_type、toolchain_file、额外 args 必须保持真实固件构建选项；工程已经加载正确工具链时可删 toolchain_file。clean_before_configure:false 保留专用缓存以便增量运行。doctor 仅作环境与编译库准备诊断，不执行变量扫描或构建固件。--no-review 关闭本次模型复核，仍保存静态候选。报告在固件 .ecra 下。后续可自动打开或通过文件管理器打开 index.html。CMake 失败查看 .ecra/cmake-configure.log、cmake-build.log，覆盖失败按报告中的诊断处理。
项目来源
config/semantics.yaml
ecra/cli.py run doctor_only 分支
ecra/compilation.py prepare
docs/one-command-tutorial.md
build_portable.ps1

## Slide 10
ECRA 用户赋能
OpenCode 复核：准备、执行、读结果
前提：已有有效静态扫描，且本机 OpenCode 已配置可用模型
10
1 维护工程背景与案例
config/review_context.md
config/concurrency_cases.md
背景写运行约束与源码依据
案例按模板追加，review 时自动重读
2 在工具目录执行
.\ecra.cmd review
重评当前全部静态疑似 / 未知项
普通 run 自动复核需 review.enabled: true
3 读取复核报告
.ecra/opencode_review.html
打开固件目录中的该文件
核对 status、evidence、missing_context
DONE 表示执行完成，风险含义看语义结论
4 按状态继续
目的 | 执行命令
技术失败重试 | .\ecra.cmd review-failed
背景 / 案例更新 | .\ecra.cmd review
仅重建报告 | .\ecra.cmd report
源码、构建或静态配置变化：先重新扫描，再复核；修复后还需针对性验证。
Notes: 沿用第9页示例工具目录 D:/ECRA 与固件 D:/firmware/MyBoard。维护实际 semantics.yaml 相邻的 review_context.md 与 concurrency_cases.md，切换工程同步更新；背景是待核声明，案例按模板追加，无需改程序或手工重建索引，每次 review 重读。review 子命令显式强制启用模型，因此在第9页 review.enabled:false 的首次静态扫描后也可直接执行；若普通 run 希望自动继续模型复核，再把现有 review.enabled 改 true。不要新增重复 review 节，command/model 继续使用当前已验证配置。OpenCode/模型账户不包含在便携包内，此页前提是已配置可用。固件 .ecra/opencode_review.html 保存语义判断、缺失事实与原始归档，index.html 保留全部变量和静态证据。review 重新复核当前全部静态SUSPECT/UNKNOWN，包括以前DONE；review-failed仅选TECH_FAILED，不重评已有NEED_MORE_CONTEXT；report只重建报告不调用模型。所有续跑先 checked_scan 校验静态输入有效，源码/头文件/编译库/分析配置或静态实现变化需先重扫。修复后重扫/复核与针对性业务或交错测试相结合，verification 字段是验证建议，不表示工具自动跑过目标板。
项目来源
ecra/cli.py main
ecra/workflow.py checked_scan、saved_run
ecra/review.py review_all
ecra/review_context.py
ecra/case_library.py
docs/one-command-tutorial.md